ПРОЕКТ

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА 
ОХОРОНИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА 
ОХОРОНИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ

I. Загальні положення

1.1. Державні  санітарні  норми та правила охорони поверхневих водойм, призначених для забору питної води, рекреаційного  водокористування та скиду біологічно очищених стічних вод (далі  -  Санітарні норми) обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, юридичними та фізичними особами, діяльність яких пов’язана з проектуванням, будівництвом і експлуатацією об’єктів, що мають вплив на якість води поверхневих водойм, а також державних органів влади, установ, організацій, які здійснюють державне управління і державний нагляд (контроль) у галузі охорони поверхневих водойм відповідно до законодавства.

1.2. Санітарні норми встановлюють вимоги і нормативи  безпечності води поверхневих водойм, що використовуються для питного та рекреаційного водокористування, регламентують умови скиду зворотних вод у водойми, організацію та здійснення виробничого лабораторного контролю та державного нагляду (контролю) в галузі охорони поверхневих водойм відповідно до законодавства.

Примітка: Санітарні вимоги не розповсюджуються на берегову лінію морів та води морські.

1.3. Санітарні норми мають на меті забезпечити запобігання та усунення забруднення поверхневих вод, яке може призвести до порушення здоров'я населення, розвитку масових інфекційних, паразитарних та неінфекційних захворювань, а також до погіршення умов середовища життєдіяльності населення при водокористуванні.

1.4. Поверхневі водойми, призначені для забору питної води та рекреаційного водокористування вважаються забрудненими, якщо показники складу і властивості води в пунктах водокористування змінилися під прямим або непрямим впливом господарської діяльності, побутового використання і стали частково або повністю непридатними для водокористування населення.

1.5. Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми
власності  та  підпорядкування, юридичні та фізичні особи, в разі, якщо водні об'єкти становлять небезпеку для здоров'я населення, зобов'язані відповідно до їх повноважень вжити заходів щодо обмеження, призупинення або заборони використання зазначених водних об'єктів.

1.6. Державний нагляд  (контроль) за  виконанням  вимог  Санітарних  норм здійснюється органами і установами, що реалізують  державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

II. Терміни та визначення

водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт тощо)

внутрішні поверхневі водойми – всі континентальні поверхневі проточні чи нерухомі води, розташовані на території однієї або декількох держав

межа зони прісної води – місце течії води, в якому під час припливу і відливу в період слабкої водоносності континентальних вод рівень солоності значно підвищується внаслідок присутності морської води

поверхневі води - води, що використовуються чи призначені для використання в якості водойм, з яких відбувається забір питної води

водосховище - штучна водойма місткістю більше 1 млн. м3, збудована для створення запасу води та регулювання її стоку

пункт водокористування - ділянка поверхневої водойми, яка використовується для забору питної води, а також з рекреаційною метою – для відпочинку, купання та занять спортом

водокористування - використання вод водних об'єктів для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включно з правом на забір води, скидання зворотних вод та інші види використання вод (водних об'єктів)

водокористувачі - підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та підпорядкування, юридичні та фізичні особи, які використовують поверхневі водойми для будь-яких потреб, у т.ч. для скидання зворотних вод

якість води - характеристика складу і властивостей води, яка визначає її придатність для конкретних цілей використання

категорія якості води  - показник ступеня забрудненості водного об’єкта, який визначається за сукупністю встановлених показників складу і властивостей води і дотримання якого є обов’язковим впродовж визначеного часу

категорії А1, А2 та А3 – категорії поверхневих вод, максимальні значення фізичних, хімічних та мікробіологічних показників якості яких потребують певних стандартних методів обробки води

забруднення вод - надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин

забруднююча речовина - речовина, яка привноситься у водний об'єкт в результаті господарської діяльності людини або іншого виду водокористування

санітарно-гігієнічні нормативи якості води – науково обґрунтовані величини концентрацій забруднюючих речовин та показники якості води (загально фізичні, біологічні, хімічні, радіаційні), які не впливають прямо або опосередковано на життя та здоров’я населення

вода зворотна - вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води

вода стічна – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності, за виключенням шахтної, кар'єрної і дренажної води, а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів

зливові (дощові) води – води, які утворюються внаслідок формування поверхневого стоку з покриттів і грунту під час атмосферних опадів і танення снігу

1 п.е. (популяційний еквівалент) – навантаження органічними речовинами, які піддаються біологічному розкладенню, з п’ятиденним біохімічним споживанням кисню (БПК5), що дорівнює 60 грам кисню на день

зона санітарної охорони - територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршення якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, а також з метою забезпечення охорони водопровідних споруд

б`єф – частина водоймища, річки або каналу, що розташована вище або нижче  водопідпірної споруди  (греблі, шлюзу)

межень (меженний період) - період річного циклу, протягом якого спостерігається низька водність

прибережна захисна смуга - частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони

рекреаційне водокористування - використання водного об'єкта або його ділянки для купання, заняття спортом і відпочинку

контрольний створ – поперечний перетин водотоку, в якому здійснюється контроль за якістю води

фоновий створ - контрольний пункт, розташований вище за течією від місця скидання забруднюючих речовин у водний об’єкт

III. Нормативи якості води водних об'єктів, які використовуються для питних та рекреаційних потреб населення

3.1. Санітарними нормами встановлені гігієнічні нормативи складу і властивостей води поверхневих водойм для двох категорій водокористування.

3.1.1. До першої категорії водокористування відноситься використання водних об'єктів або їх ділянок як джерел централізованого господарсько-питного водокористування.

3.1.2. Вимоги якості, яким після застосування відповідної стандартної обробки, мають відповідати поверхневі води, що використовуються чи призначені для використання в якості водойм першої категорії, повинні бути розділені відповідно до граничних значень на три категорії: А1, А2 та А3, яким відповідають певні стандартні методи обробки води (Додаток 1 за Директивою Ради від 16 червня 1975 року стосовно вимог до якості поверхневих вод, призначених для забору питної води в державах-членах Співтовариства (75/440/ЄЕС).

3.1.3. Трьом категоріям відповідають три рівні якості поверхневих вод за фізичними, хімічними та мікробіологічними характеристиками, наведеними в Додатку 2 за Директивою Ради від 16 червня 1975 року стосовно вимог до якості поверхневих вод, призначених для забору питної води в державах-членах Співтовариства (75/440/ЄЕС).

3.1.4. Всі створи по відбору проб або в кожному окремо взятому створі значення всіх характеристик повинні бути встановлені на рівні параметрів, вказаних у Додатку 2 за Директивою 75/440/ЄЕС, що застосовуються до поверхневих водойм, які використовуються для господарсько-питних потреб.

3.1.5. Поверхневі води, які використовуються для забору питної води,  повинні відповідати встановленим параметрам, якщо результати дослідження проб цих вод при регулярному їх відборі в одному й тому ж пункті водовідбору відповідають значенням параметрів якості даної води:

- 95 % проб відповідають значенням параметрів, наведеним у Додатку 2 за Директивою 75/440/ЄЕС у колонці «І» (обов’язкові значення),

- 90 % проб в усіх інших випадках та якщо в 5 або 10 % проб, що не відповідають встановленим значенням:

- відсутні відхилення від значень встановлених параметрів більш, ніж на 50 %, крім температури, рН, розчинного кисню та мікробіологічних параметрів;

- не існує загрози для здоров’я населення в результаті цього;

- відсутні відхилення від значень відповідних параметрів у пробах, послідовно відібраних через статистично належні інтервали.

3.1.6. Чисельні значення та список параметрів, які визначають фізичні, хімічні та мікробіологічні характеристики поверхневих вод, що використовуються для господарсько-питного водопостачання та наведені в Додатку 2 за Директивою 75/440/ЄЕС, можуть переглядатися при розширенні наукових та технічних знань стосовно методів обробки питної води чи при внесені змін у стандарти для питної води.

3.1.7. До другої категорії водокористування відносяться водні об'єкти або їх ділянки, які відведені для рекреаційного водокористування – відпочинку, купання, занять спортом тощо. Вимоги до якості поверхневої води другої категорії поширюються також на ділянки водних об’єктів, що знаходяться в межах населених місць. Показники якості води другої категорії водокористування повинні відповідати значенням Додатку 2 за Директивою 75/440/ЄЕС. При цьому категорії А1, А2 за показниками якості води можуть використовуватись без будь-яких обмежень (купання, заняття спортом), А3 – без купання.

3.1.8. З метою охорони поверхневих водойм, що використовуються для господарсько-питних потреб, встановлюються округи і зони санітарної охорони. Їх розміри, межі, а також комплекс необхідних санітарно-гігієнічних заходів визначаються відповідно до затверджених в установленому порядку нормативно-правових актів.

3.1.9. Організація і утримання  зон санітарної охорони поверхневих водойм – джерел господарсько-питного водопостачання та їх поясів проводяться відповідно до Правового режиму зон санітарної охорони, затвердженому у встановленому законодавством порядку.

3.1.10. Для запобігання забрудненню і виснаженню поверхневих водойм на їх прибережних ділянках встановлюються водоохоронні зони. В межах водоохоронних зон виділяється прибережна захисна смуга – територія суворого обмеження господарської діяльності. Вимоги до розмірів водоохоронних зон та заходів, що запроваджуються в них, викладені в Водному та Земельному кодексах України.

IV. Вимоги до санітарної охорони водойм при скиді в них стічних вод населених пунктів

4.1. Основним чинником негативного впливу на поверхневі водойми є скиди стічних вод. На системи каналізації розповсюджуються вимоги щодо очистки стічних вод. Проектування, будівництво та експлуатація систем каналізації проводяться з використанням провідних технологій, уникаючи надмірних витрат, враховуючи: об’єм та характеристики міських стічних вод; запобігання витокам стічних вод; обмеження забруднення водойм, в які скидаються стічні води, внаслідок переповнення зливових каналізацій.

4.2. Підприємства з очистки стічних вод проектуються або модифікуються таким чином, щоб існувала можливість відбору неочищених та очищених стічних вод перед скидом у водойми. Враховуючи, що на практиці неможливо побудувати каналізації та очисні підприємства у такий спосіб, щоб усі стічні води можна було б очистити у разі виникнення надзвичайних ситуацій (сильні зливи, паводок, тощо), повинні визначатись заходи з обмеження забруднення, яке може виникнути у випадку переливання зливових стічних вод. Такі заходи можуть базуватися на коефіцієнтах розчинення або на потенціалі витрат води в суху погоду, або можуть визначати певну прийнятну кратність переливань зливових стічних вод.

4.3. Стічні води підприємств, які скидаються в системи міської каналізації, підлягають попередній очистці та повинні відповідати вимогам Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України.

4.4. Навантаження речовинами, виражене в п.е. (популяційному  еквіваленті), обчислюється виходячи з максимального середнього за тиждень навантаження речовинами в стоках, що надходять на очисні споруди протягом року, за виключенням особливих ситуацій (сильні дощі, паводки, тощо).

4.5. Стічні води, які скидаються з міських очисних споруд до тих уразливих зон, які схильні до евтрофікації, повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1 Додатку 3 за Директивою Ради від 21 травня 1991 року про очистку міських стічних вод (91/271/ЄЕС).

4.6. Місця скиду міських стічних вод повинні обиратися таким чином, щоб мінізувати вплив стічних вод на водойму, в яку вони скидаються. Вимоги до стічних вод, які скидаються з міських очисних споруд, повинні відповідати таблиці 2 Додатку 3 за Директивою 91/271/ЄЕС.

4.7. З метою проведення моніторингу відповідності стічних вод, які скидаються у водойми, вимогам, наведеним в таблиці 1 та таблиці 2 Додатку 3 за Директивою 91/271/ЄЕС, необхідно відбирати середньо пропорційні зразки або такі зразки, що регулюються за часом (раз на 24 години) в тому ж самому чітко визначеному місці стоку і, при необхідності, на вході на очисні споруди. Максимальна дозволена кількість проб з відхиленнями від норм наведена в таблиці 3 Додатку 3 за Директивою 91/271/ЄЕС.

4.8. Мінімальна щорічна кількість проб стічних вод визначається, виходячи з потужності очисних споруд. Проби відбираються з регулярними інтервалами впродовж року:

| П.е. від 2000 до 9999 | 12 проб протягом першого року; чотири проби протягом наступних років, якщо можна визначити, що якість води протягом першого року відповідає вимогам Санітарних норм; якщо результати однієї з чотирьох проб виявляться незадовільними, в наступному році слід відібрати 12 проб |
| --- | --- |
| П.е. від 10000 до 49999 | 12 проб |
| П.е. понад 50000 | 24 проби |

V. Умови обмеження скидів стічних вод у водні об’єкти

5.1. Не допускається скидання зворотних вод:

- у межах населених пунктів;

Примітка: при погодженні, як виняток, допускається скидання зворотних вод у межах населеного пункту через існуючі водовипускні споруди при відповідному обґрунтуванні. При цьому нормативні вимоги, встановлені до складу і властивостей води водойми, повинні стосуватися самих зворотних вод.

-  у межах першого поясу зон санітарної охорони джерел господарсько-питного, господарсько-побутового водопостачання;

- у межах першого і другого поясів округів санітарної охорони курортів, у місцях туризму, спорту та масового відпочинку населення;

- у поверхневі водойми, на поверхню льодового покриву та водозбору.

5.2. Забороняється миття автотранспортних засобів та іншої техніки  на водних об'єктах та в їх прибережних захисних смугах, а також проведення інших  робіт, які можуть призвести до забруднення води.

5.3. Не допускається скидання сміття, стічних, лляльних, баластних вод і витоку інших речовин з плавучих засобів водного транспорту у водойми.

5.4. Скидання стічних вод з суден у водойми не допускається.

5.5. Зворотні води, які технічно неможливо використовувати в системах повторного, зворотного водопостачання у промисловості, комунальному господарстві, для зрошення в сільському господарстві та для інших цілей, допускається відводити у поверхневі водойми після очищення відповідно до вимог цих Санітарних норм і за умови дотримання нормативів якості води в найближчих за течією місцях водокористування з урахуванням можливої зворотної течії при згінно-нагінних явищах.

5.6. Скидання, видалення та знешкодження зворотних вод, що містять радіонукліди, повинно здійснюватися відповідно до діючих санітарних норм та  норм радіаційної безпеки.

5.7. Проведення будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт, видобуток корисних копалин, прокладання комунікацій, гідротехнічне будівництво та будь-які інші роботи, включаючи реконструкційні, на водоймах і в зонах санітарної охорони допускається при дотриманні вимог законодавства щодо недопущення негативного впливу на умови водокористування населення.

5.8. Відведення у поверхневі водойми стічних вод, що утворилися внаслідок випадання атмосферних опадів та танення снігу, з виробничих майданчиків і території житлової забудови через системи зливової (дощової)  каналізації повинно виключати надходження в неї господарсько-побутових, виробничих стічних вод і промислових відходів. До відведення (скидання) таких стічних вод у поверхневі водойми застосовуються такі ж вимоги, як і до зворотних вод.

5.9. З метою забезпечення безпечних умов водокористування населення на об'єктах і спорудах, які є аварійно небезпечними (судна та інші плавзасоби, накопичувачі стічних вод, каналізаційні колектори, очисні споруди тощо) повинні розроблятися і впроваджуватися протиаварійні заходи відповідно до чинного законодавства, зокрема, плани ліквідації наслідків аварій, перелік споруд і територій, що підлягають особливому захисту від забруднення (водозабори, зони рекреації тощо), порядок дій у разі виникнення аварійної ситуації, а також режим водокористування у разі аварійного забруднення водного об’єкта.

5.10. Для гарантування ефективного захисту поверхневих вод від забруднення при здійсненні скидів у водойми необхідно керуватись першим переліком особливо небезпечних речовин (Перелік І Додатку 4 за Директивою Ради від 4 травня 1976 року про забруднення, спричинене визначеними небезпечними речовинами, що скидаються у водне середовище Співтовариства (76/464/ЄЕС), який має включати визначені окремі речовини, відібрані головним чином за своєю токсичністю, стійкістю та біоакумуляцією, за виключенням біологічно безпечних або тих, що швидко перетворюються в біологічно безпечні, а також другим переліком (Перелік ІІ Додатку 4 за Директивою 76/464/ЄЕС), який має включати речовини, що мають шкідливий вплив на поверхневі води, який може бути обмежений певною зоною залежно від характеристик і розміщення вод, у які здійснюється скид, оскільки будь-який скид цих речовин повинен бути попередньо дозволений відповідно до вимог чинного законодавства.

5.11. Відведення зворотних вод у поверхневі водойми здійснюється на підставі  нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин у водні об'єкти, які встановлюються у дозволі на спеціальне водокористування, виданому у встановленому законодавством порядку, при обов’язковому погодженні цього дозвільного документу органами виконавчої влади в сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

5.12. У разі необхідності в кожному дозволі компетентний орган виконавчої влади може встановити більш жорсткі норми скидів, які зазначені в розрахунках ГДС, беручи до уваги токсичність, стійкість і біонакопичення певної речовини у водному середовищі, куди здійснюється скид.

5.13. Органи виконавчої влади повинні встановити норми скидів щодо надходження речовин Переліку І Додатку 4 за Директивою 76/464/ЄЕС у поверхневі води через каналізацію.

5.14. ГДС встановлюються для кожного випуску зворотних вод і кожної забруднюючої речовини, виходячи з умови, що їх концентрації не будуть перевищувати санітарно-гігієнічні нормативи хімічних речовин і мікробіологічні показники у воді поверхневої водойми в контрольному  створі, який розміщений на 500 м нижче за течією від місця випуску.

5.15. При наявності у зворотних водах хімічних речовин, що містяться у воді фонового створу (прийнятого для розрахунку ГДС), не повинні враховуватися процеси розведення.

5.16. При скиданні стічних вод у систему водовідведення населеного пункту або підприємства, відповідальність за дотримання нормативних вимог до скидання у поверхневу водойму покладається на підприємство, яке здійснює  скид стічних вод у поверхневу водойму.

5.17. Водокористувачі зобов'язані:

- проводити організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, протиепідемічні та інші заходи, спрямовані на дотримання гігієнічних нормативів якості води поверхневих водойм;

- забезпечувати проведення робіт з обґрунтування безпеки і нешкідливості для здоров'я людини матеріалів, реагентів, технологічних процесів і пристроїв, що використовуються при очищенні стічних вод, у каналізаційних, гідротехнічних спорудах та інших технічних об'єктах, які можуть привести до забруднення поверхневих вод;

- забезпечувати контроль складу зворотних вод і якості води поверхневих водойм  у контрольних створах;

- інформувати територіальні  органи і установи, що реалізують  державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення про результати лабораторних досліджень якості води у контрольних створах спостереження, про погіршення показників якості води поверхневих водойм, виникнення аварійних ситуацій, які становлять небезпеку для здоров'я населення або можуть призвести до погіршення якості води у місцях водокористування.

VІ. Вимоги до організації нагляду та контролю за якістю води водних об'єктів

6.1. Відповідно до вимог цих Санітарних норм повинен здійснюватися виробничий контроль за складом зворотних вод і якістю води поверхневих водойм господарсько-питного та рекреаційного водокористування.

6.2. Державний  нагляд (контроль) за якістю води поверхневих водойм у місцях господарсько-питного та рекреаційного водокористування  та ефективністю знезараження стічних вод здійснюють   органи і установи, що реалізують  державну політику в сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

6.3. Виробничий контроль за складом зворотних вод і якістю води поверхневих водойм у контрольних створах  забезпечується організаціями та підприємствами, іншими суб'єктами господарювання, які є водокористувачами, незалежно від форми власності  та  підпорядкування, в лабораторіях, акредитованих (атестованих) у встановленому порядку.

6.4. Періодичність виробничого контролю встановлюється водокористувачем, але не менше, ніж два рази на рік. При встановленні періодичності спостереження повинні бути враховані найменш сприятливі періоди (межень, паводки, максимальні попуски на регульованих водосховищах тощо).

6.5. Перелік забруднюючих речовин, що підлягають контролю, повинен відповідати переліку забруднюючих речовин, встановлених нормативом ГДС, включно з мікробіологічними показниками.

6.6. Найближчий до місця випуску зворотних вод контрольний створ для виробничого контролю встановлюється залежно від конкретних умов, але не нижче 500 м за течією від місця скидання зворотних вод і в радіусі 500 м від місця скидання на акваторії - на непроточних водоймах, а також на відстані одного кілометра вище від найближчого за течією пункту водокористування, а на акваторії водойми – в радіусі одного кілометра від пункту водокористування. При скиданні зворотних вод у межах населених пунктів контрольний створ повинен бути розташований безпосередньо у місці скидання.

6.7. У  водосховищах і нижньому б'єфі гребель гідроелектростанцій, які працюють у змінному режимі та різкому змінному режимі (гідроакумулюючі електростанції), при встановленні контрольних створів враховується можливість впливу на пункти водокористування зворотної течії при зміні режиму роботи або припиненні роботи електростанції.

6.8. Результати виробничого контролю якості води поверхневих водойм  надаються до територіальних органів і установ, що реалізують державну політику в сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

6.9. Державний  санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) за якістю води поверхневих водойм у місцях господарсько-питного та рекреаційного водокористування здійснюють   органи і установи, що реалізують  державну політику в сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю).

6.10. Державний нагляд (контроль) за ефективністю знезараження стічних вод здійснюється  органами і установами, що реалізують  державну політику у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення вибірково, а також у випадках перевищення гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів у місцях водокористування населення за мікробіологічними та /або паразитологічними показниками.

6.11. Водокористувачі зобов'язані надавати інформацію органам виконавчої влади,  місцевого самоврядування та населенню про забруднення поверхневих водойм і прогнозоване погіршення якості води, а також про прийняте рішення щодо заборони або обмеження водокористування, вжиті заходи.

дОДАТОК 1

(за Директивою 75/440/ЄЕС)

Визначення стандартних методів обробки для перетворення поверхневих вод категорій А1, А2 та А3 на питну воду

Категорія А1

Проста фізична обробка та дезінфекція, наприклад, швидке фільтрування та дезінфекція.

Категорія А2

Нормальна фізична обробка, хімічна обробка та дезінфекція, наприклад, попереднє хлорування, коагуляція, флокуляція, декантація, фільтрування, дезінфекція (заключне хлорування).

Категорія А3

Інтенсивна фізична та хімічна обробка, розширена обробка та дезінфекція, наприклад, хлорування до точки освітлення, коагуляція, флокуляція, декантація, фільтрування, адсорбція (активований вуглець), дезінфекція (озон, заключне хлорування).

ДОДАТОК 2

(за Директивою 75/440/ЄЕС)

Характеристика поверхневих вод, призначених для забору питної води

|  | Параметри | А1 G | А1 I | А2 G | А2 I | А3 G | А3 I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | рН |  | від 6,5 до 8,5 |  | від 5,5 до 9 |  | від 5,5 до 9 |  |
| 2 | Забарвлення (після простого фільтрування) | мг/л шкала Pt | 10 | 20 (О) | 50 (О) | 100 (О) | 50 (О) | 200 (О) |
| 3 | Загальні зважені частки | мг/л | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Температура | оС | 22 | 25 (О) | 22 | 25 (О) | 22 | 25 (О) |
| 5 | Провідність | µS/cм -1 при 20оС | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |
| 6 | Запах | (коефіцієнт розбавлен-ня при 25оС) | 3 |  | 10 |  | 20 |  |
| 7 | Нітрати | мг/л NO3 | 25 | 50 (О) |  | 50 (О) |  | 50 (О) |
| 8 | Фтористі сполуки | мг/л F | Від 0,7 до 1 | 1,5 | Від 0,7 до 1,7 |  | Від 0,7 до 1,7 |  |
| 9 | Загальний органічний хлор, що екстрагується | мг/л Cl |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Розчинне залізо | мг/л Fe | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Марганець | мг/л Mn | 0,05 |  | 0,1 |  | 1 |  |
| 12 | Мідь | мг/л Cu | 0,02 | 0,05 (О) | 0,05 |  | 1 |  |
| 13 | Цинк | мг/л Zn | 0,5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 14 | Бор | мг/л B | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 15 | Берилій | мг/л Be |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кобальт | мг/л Co |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нікель | мг/л Ni |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ванадій | мг/л V |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Миш’як | мг/л As | 0,01 | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| 20 | Кадмій | мг/л Cd | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,005 |
| 21 | Загальний хром | мг/л Cr |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 22 | Свинець | мг/л Pb |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 23 | Селен | мг/л Se |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 24 | Ртуть | мг/л Hg | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 |
| 25 | Барій | мг/л Ba |  | 0,1 |  | 1 |  | 1 |
| 26 | Ціаніди | мг/л CN |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 27 | Сульфати | мг/л SO4 | 150 | 250 | 150 | 250 (О) | 150 | 250 (О) |
| 28 | Хлориди | мг/л Cl | 200 |  | 200 |  | 200 |  |
| 29 | Сурфактанти (які реагують з метиленовим синім) | мг/л (лаурил сульфат) | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,5 |  |
| 30 | Фосфати | мг/л P2O5 | 0,4 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | Феноли (фенольний індекс) Паранітранілін 4 аміно антипірин | мг/л C6H5OH |  | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,1 |
| 32 | Розчинені чи в стані емульсії вуглеводні (після вилучення нафтовим ефіром) | мг/л |  | 0,05 |  | 0,2 | 0,5 | 1 |
| 33 | Поліциклічні ароматичні вуглеводи | мг/л |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,001 |
| 34 | Найбільш поширені пестициди | мг/л |  | 0,001 |  | 0,0025 |  | 0,005 |
| 35 | Хімічна потреба в кисні | мг/л О2 |  |  |  |  | 30 |  |
| 36 | Рівень насиченняя розчинним киснем | % О2 | > 70 |  | > 50 |  | > 30 |  |
| 37 | Біохімічна потреба в кисні (БСК5) (при 20оС без нітрифікації) | мг/л О2 | > 3 |  | > 5 |  | > 7 |  |
| 38 | Азот за методом К’єльдаля (крім NO3) | мг/л N | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 39 | Аміак | мг/л NH4 | 0,05 |  | 1 | 1,5 | 2 | 4 (О) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Речовини, які виділяються з хлороформом | мг/л SEC | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,5 |  |
| 41 | Загальний органічний вуглець | мг/л С |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Залишковий органічний вуглець після флокуляції та мембранного фільтрування (5µ) ТОС | мг/л С |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Загальні колі форми, 37оС | / 100 мл | 50 |  | 5000 |  | 50000 |  |
| 44 | Фекальні колі форми | /100 мл | 20 |  | 2000 |  | 20000 |  |
| 45 | Фекальні стрептококи | /100 мл | 20 |  | 1000 |  | 10000 |  |
| 46 | Сальмонела |  | Відсут-ність у 5000 мл |  | Відсут-ність у 5000 мл |  |  |  |

I – обов’язкове значення

G – оптимальне значення

О – виняткові кліматичні чи географічні умови

Додаток 3

(за Директивою 91/271/ЄЕС)

Таблиця 1  - Вимоги щодо скидів стічних вод з очисних споруд в уразливі зони, в яких спостерігається евтрофікація (використовується один або обидва параметри в залежності від ситуації на місці; застосовуються величини концентрації або відсоток зменшення)

| параметр | концентрація | Мінімальний відсоток зменшення (1) | Стандартний метод вимірювання |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальний фосфор | >С1 2 мг/л (п.е. 10000-100000)< 1 мг/л (п.е. понад 100000) | 80 | Молекулярна абсорбційна спектрофотометрія |
| Загальний нітроген (2) | 15 мг/л (п.е.10000-100000) 10 мг/л (п.е. понад 100000) (3) | 70-80 | Молекулярна абсорбційна спектрофотометрія |

(1) Зменшення рівнів забруднення після очищення по відношенню до навантаження речовинами потоку стічних вод, що надходять до очисних споруд.

(2) загальний нітроген – це сума загального нітрогену за К’єльдалем (органічний та аміачний нітроген), нітратного та нітритного нітрогену.

(3) Середньорічні величини концентрацій.

Таблиця 2 - Вимоги до стічних вод, які скидаються з міських очисних споруд (застосовуються величини концентрації або відсоток зменшення)

| Параметр | Конце нтрація | Мінімальний відсоток зменшення (1) | Стандартний метод вимірювання |
| --- | --- | --- | --- |
| Біохімічне споживання кисню (БСК5 при температурі 20оС) безврахування нітрифікації (2) | 25 мг/л О2 | 70-90 40 - у високогірних регіонах | Гомогенізований, не фільтрований, недекантований зразок. Вимірювання розчиненого кисню до та після п’ятиденного витримування при температурі 20оС±1 оС, в повній темряві. Добавлення інгібітору нітрифікації. |
| Хімічне споживання кисню (ХСК) | 125 мг/л О2 | 75 | Гомогенізований, не фільтрований, недекантований зразок діхромат калію. |
| Загальна кількість зважених твердих речовин | 35 мг/л (3) | 90 (3) П.е. понад 10000 П.е. 2000-10000 | Фільтрування репрезентативного зразку через фільтрувальну мембрану товщиною 0,45 µм. Висушування при температурі 105 оС і зважування. Центрифугування репрезентативного зразку (протягом щонайменше п’яти хвилин із середнім прискоренням від 2800 до 3200 г), висушування при температурі 105 оС і зважування. |

(1) Зменшення рівнів забруднення після очищення по відношенню до навантаження речовинами потоку стічних вод, що надходять до очисних споруд

(2) Параметр можна замінити іншим параметром: загальний вміст органічного карбону або загальна потреба в у кисні, якщо можна встановити відношення між БСК5 та параметром, який ми змінюємо

(3) вимога не є обов’язковою

таблиця 3 - максимальна дозволена кількість проб, які можуть не відповідати вимогам, відносно кількості відібраних проб

| кількість проб, відібраних у будь- якому році | максимальна дозволена кількість проб, які можуть не відповідати вимогам |
| --- | --- |
| 4-7 | 1 |
| 8-16 | 2 |
| 17-28 | 3 |
| 29-40 | 4 |
| 41-53 | 5 |
| 54-67 | 6 |
| 68-81 | 7 |
| 82-95 | 8 |
| 96-100 | 9 |
| 111-125 | 10 |
| 126-140 | 11 |
| 141-155 | 12 |
| 156-171 | 13 |
| 172-187 | 14 |
| 188-203 | 15 |
| 204-219 | 16 |
| 220-235 | 17 |
| 236-251 | 18 |
| 252-268 | 19 |
| 269-284 | 20 |
| 285-300 | 21 |
| 301-317 | 22 |
| 318-334 | 23 |
| 335-350 | 24 |
| 351-365 | 25 |

ДОДАТОК  4

(за Директивою 76/464/ЄЕС)

Перелік І категорій і груп речовин

Перелік І включає певні окремі речовини, що складають категорії і групи речовин, які відібрані, головним чином, за своєю токсичністю, стійкістю і біонакопиченням, за виключенням біологічно безпечних речовин або тих, що швидко перетворюються у біологічно безпечні:

- Органогенні сполуки та речовини, які можуть утворити такі сполуки

у водному середовищі.

- Фосфорорганічні сполуки.

- Оловоорганічні сполуки.

- Речовини, які виявили свою канцерогенну властивість у водному середовищі або з допомогою водного середовища її набули.

- Ртуть і ртутні сполуки.

- Кадмій і сполуки кадмію.

- Стійкі та вуглеводневі мінеральні масла нафтового походження.

- Стійкі синтетичні матеріали, що можуть плавати на поверхні, залишатися у суспендованому або розчинному стані й спричиняти шкоду будь-якому використанню вод.

Перелік ІІ категорій та груп речовин

Перелік ІІ включає:

- речовини, що складають категорії та групи речовин, перераховані в Переліку І, для яких не визначені граничні величини;

- певні окремі речовини і визначені типи речовин, що складають категорії і групи речовин, що мають шкідливий вплив на водне середовище, який може бути обмежений певною зоною відповідно до характеристик води, куди здійснюється скид, та до розміщення зони:

- Металоїди та метали і їхні сполуки (цинк; мідь; нікель; хром; свинець; селен; миш’як; сурма; молібден; титан; олово; барій; берилій; бор; уран; ванадій; кобальт; талій; телур; срібло).

- Біоциди та їх похідні, що не зазначені в Переліку І.

- Речовини, що мають шкідливі ефекти на смак чи запах продуктів для споживання людиною, отриманих з водного середовища, а також сполуки, що можуть утворювати у воді речовини такого класу.

- Токсичні чи стійкі органічні сполуки кремнію та речовин, які

можуть утворити у воді такі сполуки, за виключенням біологічно безпечних чи тих, що у воді швидко перетворюються у біологічно безпечні.

- Неорганічні сполуки фосфору і елементарного фосфору.

- Нестійкі мінеральні масла та вуглеводні нафтового походження.

- Ціаніди, фториди.

- Речовини, що несприятливо впливають на баланс кисню, зокрема, такі як аміак, нітрити.

Нормативні посилання:

- Водний кодекс України.

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».

- Постанова Кобінету Міністрів України від 25.03.1999 р. №465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується»

- ДСП 173-96.  Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

- Наказ МОЗ України від 02.02.2005 р. №54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України».

- Директива Ради від 16 червня 1975 року стосовно вимог до якості поверхневих вод, призначених для забору питної води в державах-членах Співтовариства (75/440/ЄЕС), (ОВЄТ L 328 від 25.07.1975 року, С.  26-32).

- Директива Ради від 21 травня 1991 року про очистку міських стічних вод (91/271/ЄЕС), (ОВЄТ L 135, від 30.05.1991 року, С. 40 ).

- Директива Ради від 4 травня 1976 року про забруднення, спричинене визначеними небезпечними речовинами, що скидаються у водне середовище Співтовариства (76/464/ЄЕС), (ОВЄТ L 129, 18.5.1976, С. 23).

13. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 р. № 37 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 р. за № 403/6691).