ВІДГУК

на дисертаційну роботу Зоріної Олесі Вікторівни «Гігієнічні проблеми питного водопостачання України та шляхи їх вирішення в умовах євроінтеграції»,  що подається на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 14.02.01  «Гігієна та професійна патологія»

Актуальність теми дисертації. Забезпечення населення доброякісною питною водою є  найважливішою проблемою державного значення. Адже від якості питної води залежить життя та здоров’я людей. В даний час в Україні щороку загострюється проблема забезпечення населення питною водою нормативної якості, не зважаючи на багато заходів, розроблених для покращення ситуації, що склалася. Причиною цього є високий рівень антропогенного забруднення джерел питного водопостачання та недостатня ефективність існуючих технологій водопідготовки. Тому сьогодні є вкрай актуальним проведення незалежного комплексного моніторингу якості води джерел та питної у сучасних умовах з метою наукового обґрунтування можливості використання джерел питного водопостачання та пошук нових методів поліпшення якості питної води, що є важливим для попередження захворюваності споживачів. Особливо гостро ця проблема стоїть в умовах євроінтеграції, коли змінюються гігієнічні вимоги до якості питної води та потребують переосмислення пріоритетні гігієнічні проблеми. Європейське законодавство (Директива 98/83/ЄС «Про якість води, призначеної для споживання людиною») допускає відсутність необхідного захисту джерел питного водопостачання, але за умови, що будуть впровадженні нові технології та відповідне водоочисне обладнання перед надходженням питної води споживачеві.

У 2017 р. набула чинності Угода про асоціацію України з Європейським Союзом, що слугує стратегічним орієнтиром системних реформ в нашій країні, та передбачає імплементацію європейського законодавства щодо питного водопостачання. Тому дисертаційна робота Зоріної О.В. на тему: «Гігієнічні проблеми питного водопостачання України та шляхи їх вирішення в умовах євроінтеграції» є надзвичайно актуальною, тому що присвячена вирішенню зазначених проблем, а саме: удосконалення нормування, очищення, контроль та оцінка якості питних вод, моніторингу і прийняття управлінських рішень з питань водозабезпеченості та водоспоживання населення в умовах євроінтеграції. У роботі на підставі узагальнення результатів наукового аналізу сучасного стану питного водопостачання, якості води р. Дніпро – основного джерела водопостачання в Україні, ефективності діючих і нових технологій та реагентів для очищення питних вод, гігієнічної оцінки всіх видів питної води, що споживається населенням, порівняльної оцінки нормативних документів у цій сфері України, ЄС та інших країн запропоновано напрямки удосконалення питного водопостачання в країні з метою збереження життя та здоров’я людей.

Дисертаційне дослідження є фрагментом 6 планових НДР лабораторії гігієни природних, питних вод ДУ «ІГЗ ім. О. М. Марзєєва НАМНУ», у яких автор була відповідальним виконавцем та фрагментом роботи, що була проведена для реалізації проекту Європейського Союзу «Підтримка України в апроксимації європейського законодавства» / APENA project (2016 р.), у якій автор була молодшим експертом сектору якості води та управління водними ресурсами цього проекту та спрямована на реалізацію наукової частини Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки.

Наукова новизна отриманих результатів. За результатами вивчення та глибокого аналізу якості води р. Дніпро – основного джерела водопостачання в Україні, сучасного стану питного водопостачання, ефективності діючих і нових технологій та реагентів для очищення питних вод, гігієнічної оцінки всіх видів питної води, що споживається населенням, порівняльної оцінки нормативних документів у цій сфері України, ЄС та інших країн, автором дисертаційного дослідження вперше розроблені теоретичні, методологічні та практичні питання, спрямовані на комплексне вирішення гігієнічних проблем питного водопостачання в Україні, поліпшення якості питної води в країні в умовах євроінтеграції з метою збереження життя та здоров’я людей. Особливо привертає на себе увагу те, що в результаті проведених досліджень О.В. Зоріною вперше: здійснено комплексне теоретичне узагальнення взаємопов’язаних гігієнічних проблем у системі «стан джерела водопостачання – якість питної води» в умовах антропогенного навантаження на р. Дніпро як основного джерела питного водопостачання та обґрунтовано можливі шляхи їх вирішення в сучасних умовах; розширено уявлення про особливості сучасного стану та якості води р. Дніпро в місцях питного водокористування у просторово-часовому аспекті; обґрунтовано наукові підходи до удосконалення системи моніторингу якості поверхневих вод, що включатимуть оцінку стану водних об’єктів і прогноз його можливих змін за різних умов; описано динаміку змін якості вихідних та питних вод водопровідних станцій з використанням методики інтегральної оцінки та виявлено причино-наслідковий зв’язок між якістю питної води з місцем розташування водозабору вздовж русла Дніпра, технологічними рішеннями очищення та транспортування великими водоводами; встановлено в експериментальних дослідженнях можливість використання в технології підготовки питної води гуанідинових сполук – солей ПГМГ як флокулянтів із знезаражуючою дією, що можуть бути застосовані замість хлору на етапі первинної обробки вихідної води; доведено в хронічному токсикологічному експерименті безпечність питної води, підготовленої за участю солей ПГМГ; дана гігієнічна оцінка новітньої технології опріснення солонуватих вод до вимог питної з використанням баромембранних установок; у порівняльному плані та просторово-часовому розрізі дано гігієнічну оцінку якості різних видів питних вод (водопровідних, фасованих, з пунктів розливу комерційного призначення, колодязів, індивідуальних свердловин, каптажів джерел та бюветів), технологічних рішень з їх водоочищення; сформовано перелік показників, у тому числі «індикаторних», рівень вмісту яких найчастіше не відповідає гігієнічним нормативам відповідно до вимог українського та європейського законодавства, які потребують жорсткішого контролю у питній воді; розроблено гігієнічні критерії оцінки якості різних видів питних вод, а також порядок проведення її моніторингу та механізм інформування населення про якість водопровідної питної води; обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення алгоритму прийняття управлінських рішень з оцінки якості питних вод за «індикаторними» показниками; розроблено наукові підходи до перегляду у питних водах, що виготовляються з поверхневих джерел, нормативу показника «перманганатна окиснюваність», керуючись принципами Директиви 98/83/ЄС щодо регламентування «індикаторних» показників; обґрунтовано концепцію та розроблено пропозиції до удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань якості питних вод та питного водопостачання з метою збереження життя та здоров’я людей.

Практичне значення отриманих результатів. Наукові положення дисертації використані як методична основа для вирішення практично важливих завдань загальнодержавного значення та сприятимуть виконанню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, оптимізації роботи підприємств питного водопостачання, зниженню напруженості у суспільстві через відсутність діючого механізму інформування споживачів та захисту їх здоров’я.

За результатами досліджень розроблено та впроваджено зміни до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Державний гігієнічний норматив «Показники безпеки та якості фасованої питної води», Державні санітарні норми та правила ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та зміни до них, нову редакцію ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», а також Державні будівельні норми «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», «Внутрішній водопровід та каналізація. Основні положення проектування», «Технологічну інструкцію з виробництва питної води» підприємства з виробництва фасованої питної води.

Результати окремих досліджень дисертаційної роботи було використано у 2-х Національних доповідях про стан навколишнього середовища в Україні, при реалізації одного проекту  Європейського Союзу та одного міжнародного (GLAAS), а також при роботі робочої групи з координації впровадження Протоколу про воду та здоров'я в Україні. Зокрема, автор була членом 10-ти міжвідомчих робочих груп, в роботі яких використовувався матеріал дисертації.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені, що підтверджено відповідними листами, у навчальний процес кафедр комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України та екології агросфери та екологічного контролю Національного університету біоресурсів та природокористування України.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.  Положення та висновки дисертації добре аргументовані та підтверджені достатнім обсягом фактичного матеріалу, отриманого автором і обробленого статистично, з використанням сучасних стандартизованих методик. Звертає на себе увагу різноплановість застосованих методів: бібліографічного, порівняльно-описового, гігієнічного моніторингу, експериментального, соціологічного, аналітичного аналізу, а також токсикологічні, санітарно-хімічні, мікробіологічні та математичні. Значний обсяг виконаних досліджень дозволили автору отримати репрезентативні результати, достовірність яких підтверджена сучасними математичними методами. Усі методи цілком адекватні об'єкту, предмету, меті і завданням дисертаційної роботи.

Результати роботи повністю відповідають запланованій меті та завданням дослідження. Основні положення дисертаційної роботи викладено на підставі аналізу літературних джерел та результатів власних досліджень. Автором проаналізовано отримані результати та сформульовано цілком обґрунтовані висновки, які відповідають представленим матеріалам і випливають з матеріалу дисертації.

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових фахових виданнях та апробація результатів дисертації. За результатами досліджень здобувачем, у співавторстві та одноосібно, надруковано 53 наукові праці, в тому числі 24 у наукових фахових виданнях, 15 з яких включено до міжнародних наукометричних баз. Розроблено та затверджено 5 нормативних документів загальнодержавного значення (ДГН, ДСанПіН, ДБН). Публікації значною мірою освітлюють результати досліджень в роботі.

Відповідність дисертації профілю спеціалізованої вченої ради. У дисертаційній роботі Зоріної О.В. пропонується новий погляд на вирішення важливих науково-прикладних гігієнічних проблем щодо вдосконалення моніторингу, очищення, оцінки якості питної води та взаємодії держави з громадськістю у сфері питного водопостачання.

Результати цих досліджень мають суттєве значення для гігієнічної науки, санітарно-епідеміологічної практики в роботі фахівців  Держпродспоживслужби, лабораторних центрів МОЗ України та водогосподарського комплексу країни. Мета, завдання, методи досліджень, основні результати та висновки дисертації відповідають спеціальності 14.02.01 – гігієна та професійна патологія та профілю спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 ДУ «Інститут громадського здоров'я імені О.М. Марзєєва НАМН України».

Аналіз змісту дисертації.  Дисертаційна робота Зоріної О.В. викладена на 382 сторінках друкованого тексту (обсяг основного її тексту становить 300 сторінок), містить 79 рисунків, 71 таблицю, 9 додатків. Вона складається з анотації, списку публікацій здобувача, змісту, переліку умовних позначень, вступу, аналітичного огляду літератури, розділу «Матеріали та методи дослідження», 8-х розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, який нараховує 492 літературних джерела (349 – кирилицею, 143 – латиницею). Структура дисертації відповідає встановленим вимогам. Слід зазначити, що всі розділи дисертації написані на достатньо високому науковому й методичному рівні за стилем викладення останніх, наведеними табличними та графічними зображеннями цифрового матеріалу. Висновки до роботи витікають із суті проведених досліджень, викладені чітко й заперечень не викликають.

У вступі (стор. 25-37) обґрунтовано актуальність теми даної роботи, визначено її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, грантами, сформульовано мету і задачі дослідження, викладено наукову новизну та практичне значення роботи, наведено дані про особистий внесок здобувача, апробацію матеріалів дисертації та публікації результатів дослідження, обсяг та структуру дисертації.

У огляді літератури (стор. 38-88) автором проаналізовано наукові роботи, виконані переважно в останні роки, і що стосуються якості питних вод та шляхів її поліпшення з метою збереження життя та здоров’я людей. Розглянуто літературні джерела, що присвячені оцінці якості всіх видів питних вод, шляхам вирішення встановлених проблем, а також результати проведених досліджень щодо використання реагентів на основі полігексаметилегуанідину для очистки води.  На всі зазначені джерела маються посилання у тексті дисертації. Наприкінці розділу зроблено узагальнюючі висновки з висвітленням невирішених проблем, що обумовило вибір теми, мети і завдань наукового дослідження.

Розділ 2 (стор. 89-105) містить обґрунтування вибору напрямку досліджень, обсягу, матеріалів, методів і загальної методики проведення досліджень з теми дисертаційної роботи.  Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань проведено: оцінку результатів моніторингових досліджень з якості природних, питних вод, в тому числі бутильованих; аналіз нормативних документів виробників різних видів питних вод; анкетне опитування населення щодо якості водопровідних питних вод в різних регіонах України; експериментальні, модельні та токсикологічні дослідження із застосування солей ПГМГ у водопідготовці; порівняльну оцінку нормативно-правової бази України, ЄС, ВООЗ та інших країн у сфері питного водопостачання та якості питної води.

Слід відмітити, що програма досліджень є логічною та включає послідовні етапи, при впровадженні яких здобувач використовує адекватні, достатні за об'ємом методи дослідження, практично реалізовує гігієнічні принципи нормативного і дослідницького прогнозування.

У розділі 3 (стор. 106-138) наведені дані щодо особливостей формування та якості води річки р. Дніпро, що є основним джерелом питного водопостачання України, за комплексом санітарно-хімічних показників (ХСК, кольоровість, фосфат-іон, амоній, розчинений кисень, залізо, марганець). Підтверджено, що протягом 20-ти років якість води річки Дніпро характеризується підвищеним вмістом органічних та біогенних речовин згідно з вимогами українського та європейського законодавства. Виявлено, що у Нижньому Дніпрі кольоровість у дніпровській  воді суттєво знизилася у порівнянні з даними 50-60-х років минулого століття.  Побудовані математичні моделі описують закономірності змін показників якості річкової води (ХСК, кольоровості, розчиненого кисню) в залежності від температури та сезону року. Результатом проведення кластерного аналізу є виявлення показників якості річкової води, що мають схожі закономірності змін, та пункти відбору проб, що мають схожу якість води. За допомогою методу інтегральної оцінки із використанням індексу забруднення води побудовано модель просторової тенденції зміни якості води за показниками, що формують ризик її «цвітіння». За зазначеним показником русло річки поділено на три зони – найменшого (пункти відбору проб – 7-10), середнього (пункти відбору проб – 1-4) та найбільшого забруднення (пункти – 5-6), що знаходяться у Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах.

Для проведення комплексної оцінки якості вихідних та питних вод водопровідних станцій у просторово-часовому розрізі в роботі запропоновано використовувати метод інтегральної оцінки із розрахунком вагових коефіцієнтів за двома оцінками експертів (між групами показників, що були прийняті згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», та показниками у групах) методом ієрархій Т. Сааті, що дозволяє враховувати пріоритетність показників якості води у аспекті впливу на здоров’я. З використанням зазначено методики описано динаміку змін якості вихідних та питних вод 7-ми блоків очищення 6-ти водопровідних станцій, водозабори яких знаходяться вздовж русла Дніпра. Встановлено, що максимальні їх значення (відповідають найгіршій якості води) виявляються для вихідних та/або питних вод водопровідних станцій, водозабори яких знаходяться у найнижчому пункті промислового регіону вздовж русла річки та після транспортування великим водоводом (ДВС-1 м. Запоріжжя, Західного групового водоводу КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради, КП «Бердянськводоканал»). Виявлено, що середній комплексний показник для всіх станцій у вихідній воді весною, влітку та восени достовірно (p<0,001) більший, ніж взимку, а після очищення не змінюється за сезонами року. У роботі акцентовано увагу на тому, що застосування апробованих методик для обробки даних під час проведення моніторингу якості води джерела питного водопостачання допоможе оптимізувати цей процес. Матеріали цього розділу висвітлені в 3 публікаціях.

У розділі 4 (стор. 139-192) систематизовано та дано гігієнічну оцінку технологічним підходам, які використовуються для питного водопостачання населення. Встановлено, що на досліджуваних 11-ти блоках очисних споруд 5-ти водопровідних станцій України, які очищають воду річки Дніпро, технології водоочищення відрізняються застосуванням різних споруд (2 види) і засипок для швидких фільтрів (7 видів), а також наявністю преамонізації, флокуляції, коагуляції, видом хлорвміщуючого реагенту, маркою гідроксихлориду алюмінію. Зазначені технології мають невисоку ефективність очищення від забарвленості та низьку від перманганатної окиснюваності і здебільшого не здатні довести якість питних вод до діючих гігієнічних вимог. У роботі зазначено, що у маловодних регіонах України для централізованого питного водопостачання використовують некондиційні підземні води або комбіноване водопостачання – з великих водоводів та періодично з місцевих вододжерел, якість питних вод з яких здебільшого не відповідає гігієнічним вимогам.  Результати досліджень свідчать про погіршення якості питної води під час транспортування по великому водоводу (175 км)  за наступними показниками: забарвленість (у 1,5 разів) та загальне залізо (у 1,5 разів). Найпроблемнішим показником якості водопровідних питних вод серед «індикаторних» є перманганатна окиснюваність, тому що має найбільшу максимальну величину перевищення нормативу (у 2 рази) та питому вагу нестандартних проб (100 %). Всього встановлено 17 проблемних санітарно-хімічних показників якості водопровідних питних вод, рівень вмісту яких перевищує гігієнічні вимоги, з-поміж яких 9 «індикаторних» (Директива 98/83/ЄС) та 8 інших, що визначаються через антропогенне забруднення води р. Дніпро у промислових регіонах та/або недосконалі технології водоочищення на водопровідних станціях.

Лише на поодиноких водопровідних станціях України впроваджують нетрадиційні підходи водоочищення. На базі Алчевського водоочисного заводу проведено гігієнічну оцінку інноваційної технології з опріснення солонуватих вод Ісаковського водосховища на р. Білій. Встановлено, що, якщо за традиційною технологією водоочистки перманганатна окиснюваність у питній воді здебільшого перевищує гігієнічний норматив 5,0 мг/л (ефект видалення органічних речовин – не більше 30-50 %), то після новітньої технології рівень цього показника у питній воді становить 1-2 мг/л (ефект видалення – близько 80 %). Загалом оцінка якості очищеної за цією технологією питної води показала її відповідність вимогам українського та європейського законодавства. Зазначене дозволило рекомендувати цю технологію, яка передбачає використання споруд механо-сорбційного очищення та нанофільтрації разом із традиційними реагентними методами (первинне хлорування, коагуляція, флокуляція та вторинне хлорування), для очищення солонуватих вод в умовах водопровідних станцій.

Оцінено у лабораторних умовах ефективність та безпечність використання різних марок нових реагентів на основі ПГМГ (хлорид, фосфат, хлорид+фосфат) для очищення питних вод, виготовлених з поверхневих джерел. Встановлено, що за флокулюючим ефектом (зниження ПО, кольоровості, каламутності) солі ПГМГ не поступаються зарубіжним флокулянтам (Floguat DB 45SSH, Floguat FL 45 C, Магнафлок LT-27), але, на відміну від них, проявляють високу антимікробну активність. Показано, що реагенти на основі ПГМГ при використанні для обробки природної води у дозах на рівні 0,5; 1,0; 1,5 мг/л після 3-х годин контакту (час перебування води у відстійниках на водопровідних станціях) за знезаражуючою дією не поступається хлору. За фізико-хімічними та мікробіологічними показниками, найкращі результати очистки досягаються при застосуванні солей ПГМГ у комбінації з коагулянтом сульфатом алюмінію (40-60 мг/л). Результати проведених досліджень на експериментальній модельній системі, що відтворювала технологію підготовки питної води на водопровідних спорудах, дозволили рекомендувати дози ПГМГ для використання на водопровідній станції із традиційною схемою на рівні до 3,0 мг/л.

У 6-ти місячному хронічному санітарно-токсикологічному експерименті на білих щурах при споюванні питною водою, підготовленою за традиційною технологією з використанням ПГМГ-хлорид та ПГМГ-хлорид+фосфат як флокулянтів та коагулянтів,  встановлено, що зазначені реагенти є безпечними для застосування на водопровідній станції з традиційною схемою в якості флокулянтів (в дозах – 0,5; 1,0; 3,0 мг/л, залишкові концентрації ПГМГ у воді зовсім не визначались, були на рівні слідів або суттєво менші за ГДК). Результати проведених досліджень за загальним станом та поведінкою тварин, показниками функціонального стану гематологічних (вміст гемоглобіну, лейкоцитів, структура лейкограми), імунологічних (фагоцитарна активність моноцитів, показники клітинного імунітету) та біохімічних (показники білкового та вуглеводного обмінів, стан прооксидантно-оксидантних процесів, ферментативна активність каталази) процесів в організмі піддослідних тварин стосовно контрольної групи не виявили токсичного впливу питної води, підготовленої за участю солей ПГМГ як флокулянтів. Невелике коливання окремих показників не виходило за рамки контролю та фізіологічної норми, зміни були статистично незначущими.

Дещо інша картина змін в організмі піддослідних тварин отримана в експерименті, в якому ПГМГ-ГХ та ПГМГ-ГХ+Ф використовували у водопідготовці як коагулянти. Їх дози для обробки вихідної води для двох реагентів були 10 та 15 мг/л, що призводило до їх надходження до питної води на рівнях, еквівалентних 1 та 5 ГДК відповідно. Довготривале споювання тварин такою водою чинило токсичний вплив на їх загальний стан (особливо помітний в групі тварин – 5 ГДК) та призводило до достовірних змін (р<0,05) окремих гематологічних (вміст гемоглобіну, лейкоцитів) та біохімічних (білковий та вуглеводний обмін) показників. Запропоновано у разі використання зазначених реагентів використовувати європейський підхід регламентування доз, зокрема, застосовувати дози ПГМГ для обробки питної води водопровідних станцій з традиційною схемою очищення на рівні 0,5-3,0 мг/л. Доцільність використання зазначених доз цих реагентів підтверджено у натурних умовах на водопровідних станціях м. Новоград-Волинський Житомирської області та КП «Житомирводоканал».  Доведено, що використання реагенту на основі солей полігексаметиленгуанідину (ПГМГ) «Валеус» в дозі 0,5 мг/л  дозволяє скоротити кількість реагентів, що застосовуються, зменшити вміст хлорорганічних сполук у питній воді, потреби у коагулянті та хлорі.

Матеріали цього розділу висвітлені в 6 публікаціях.

У розділі 5 (стор. 193-255) представлено результати моніторингових досліджень якості всіх видів питних вод, розкрито сутність гігієнічних проблем у сфері питного водопостачання України у аспекті якості питних вод централізованого, нецентралізованого питного водопостачання, зокрема питних вод з бюветів, фасованих та пунктів розливу комерційного призначення. Оцінено динаміку змін якості вод протягом 20-ти років згідно з вимогами українського та європейського законодавства. З’ясовано, що кількість нестандартних проб води із споруд нецентралізованого питного водопостачання за санітарно-хімічними (33 %) та бактеріологічними (23 %) показниками суттєво більша (у  1,8 та 3,6 разів відповідно), ніж із систем централізованого питного водопостачання. З-поміж досліджених вод поліпшеної якості фасованих, з пунктів розливу (після встановлення водоочисного обладнання або тривалого їх виробництва) і бюветів м. Києва 57 % та 48 % проб відповідно не відповідають гігієнічним вимогам за санітарно-хімічними показниками. Сформовано перелік проблемних показників питних вод централізованого, нецентралізованого (з колодязів, каптажів джерел, індивідуальних свердловин, бюветів м. Києва) водопостачання, фасованих та з пунктів розливу, що розливаються з комерційною метою, та виділено серед них «індикаторні» згідно з Директивою 98/83/ЄС, для яких, враховуючи принци цієї директиви, слід розробити методичні підходи з корегування нормативів. Матеріали цього розділу висвітлені в 6 публікаціях.

У розділі 6 (стор. 256-280) проведено порівняльний аналіз європейської та вітчизняної нормативної бази щодо якості питних вод, встановлено невідповідність вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 вимогам Директиви 98/83/ЄС. Основні невідповідності у: переліку регламентованих показників якості питної води та їх нормативах, переліку «індикаторних» показників та порядках оцінки якості питної води за такими показниками, правилах з організації відбору проб для визначення якості питної води, зокрема, вимогах до розташування місць відбору проб, порядку інформування споживачів щодо стану питного водопостачання та якості питної води та ін.  Матеріали цього розділу висвітлені в 6 публікаціях.

У розділі 7 (стор. 281-301) на підставі результатів вищезазначених досліджень, а також соціологічного дослідження шляхом анкетного опитування населення різних областей України (658 осіб) та необхідності імплементації Директиви 98/83/ЄС згідно з Угодою про асоціацію, автором науково обґрунтовано зміни, що слід внести у національний нормативний документ щодо якості питних вод. Автор презентує власне бачення концепції до вибору переліку показників для визначення гігієнічних вимог з якості питних вод, класифікації різних видів питних вод, а також порядку проведення її моніторингу та інформування споживачів за його результатами тощо в умовах євроінтеграції.

Матеріали цього розділу висвітлені в 6 публікаціях.

У розділі 8 «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» (стор. 302-322) присвячений аналізу і порівнянню одержаних результатів між собою і даними наукової літератури. Автор підводить підсумок щодо теоретичного обґрунтування та експериментального підтвердження того, що підвищення якості послуги з питного водопостачання в умовах євроінтеграції повинно здійснюватися шляхом комплексного вирішення низки проблем з урахуванням місцевих умов, що стосуються як впровадження ефективного природоохоронного законодавства, зокрема водного, підвищення забезпеченості випробувальних лабораторій, так і впровадження нових та удосконалення застарілих технологій водоочищення, порядку моніторингу якості природних і питних вод та інформування споживачів.

Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації. Структура та зміст автореферату ідентичні тим, що наведені в дисертації. Висновки та практичні рекомендації по дисертації логічної витікають із поставлених мети та сформульованих завдань дослідження, відображають суть виконаної роботи. Висновки є цілком логічними, науково обґрунтованими, такими, що мають об’єктивне підґрунтя та носять чітко виражений інформативний характер, привертають на себе увагу вагомою науковою новизною та практичною значимістю для сучасної гігієнічної практики.

Зауважень до дисертаційної роботи та автореферату немає. Разом з тим, позитивно оцінюючи в цілому представлену роботу, вважаємо за доцільне поставити ряд уточнюючих та дискусійних питань:

- Для питного водопостачання України використовується поверхнева вода багатьох річок. Чому об’єктом досліджень, результати яких викладено в розділі 3, Ви обрали моніторинг якості води саме р. Дніпро?

- В роботі підтверджено, що одним із проблемних показників у питних водах як нецентралізованого, так і централізованого питного водопостачання України є небезпечні нітрати. За даними наукової літератури, які сучасні методи Ви можете рекомендувати для поліпшення якості питної води щодо вмісту нітратів?

- Чому під час гігієнічної оцінки вод поліпшеної якості (з бюветів м. Києва та фасованих) Ви не оцінювали їх якість за мікробіологічними показниками?

- В роботі встановлено, що нерадіоактивний стронцій, берилій, молібден на сьогодні не є пріоритетними забруднювачами питних вод України. Як Ви вважаєте, через які причини ці забруднювачі не є поширеним в Україні?